| BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ DOKLAD PRO BRUSIVO NA PODLOŽCE Vydání – FEPA – podle směrnice 91/155/EWG a ISO–normy 11014 |
| --- |
| Firma: Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG Adresa: Siegmundstr. 17, 30165 Hannover Odpovědná osoba / oddělení: Ertan Sahin / Q294 Telefon: +49-511-3526-294 Fax: +49-511-3526-325 | Stav ke dni: srpen 2001 |
| Důležité uzpozornění: Brusiva na podložce jsou inertní výrobky, které při manipulaci nebo jejich skladování nepředstavují žádné riziko. Při jejich použití na bruskách vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření k ochraně uživatele. Brusný prach vznikající při broušení se skládá z 90 % z broušeného materiálu. Aerosoly, vznikající při broušení za mokra, vytvářejí chladicí a mazací látky. Zvláštní pozornost je tedy nutno věnovat vlastnostem brusného prachu, příp. chladicí a mazací kapalině. Musí být instalována odpovídající bezpečnostní zařízení, jako například odsávání. |
| 1. Označení výrobku KK 715 X |
| 2. Skladba / složky 2.1 Brusné prostředky:  Syntetický korund (oxid hlinitý)  Karbid křemíku  Zirkonový korund (kysličník zirkoničitý + oxid hlinitý)  Ostatní: 2.2 Pojivo:  Klih  Vytvrzená fenolová pryskyřice  Vytvrzená močovinoformaldehidová / melaminformaldehidová pryskyřice  Ostatní: 2.3 Plnidla:  Uhličitan vápenatý  Kaolin  Kryolit  Ostatní: 2.4 Zesílení:  Papír  Bavlněná tkanina  Kombinace papír / tkanina  Polyesterová tkanina  Vulkánfíbr  Ostatní: 2.5 Další údaje: žádné |
| Copyright: FEPA, 20. Avenue Reille, F-75014 Paris | Vydání 53 – D – 95 |

3. Možná nebezpečí Nepřichází v úvahu. Brusiva na podložce nejsou nebezpečné látky nebo přípravky podle směrnice EU 88 / 379 EWG o přípravcích.

První pomoc PLATÍ JEN PŘI POUŽÍVÁNÍ BRUSIVA NA PODLOŽCE. Základní pravidla při poranění prachem nebo jinými částicemi. Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví je třeba vycházet z vlastností broušeného materiálu a požívaného chladiva. - Po vdechnutí: opusťte nebezpečnou zónu a vyhledejte lékařskou pomoc. - Po zásahu očí: opusťte nebezpečnou zónu a vypláchněte oči čistou vodou, vyhledejte lékařskou pomoc. - Po kontaktu s kůží: nejsou známé žádné zdraví škodlivé účinky. - Při požití: nejsou známé žádné zdraví škodlivé účinky.

5. Protipožární opatření Žádná zvláštní opatření. Vhodné hasicí prostředky: Voda, hasicí prášek, hasicí pěna, písek, CO2, podle daných podmínek.

6. Opatření při neúmyslném úniku Nepřichází v úvahu.

7. Manipulace Při používání a skladování brusiva na podložce musí být respektovány pokyny platné pro používání brusky a taktéž příslušné národní předpisy . Brusivo na podložce skladovat při stálé, rovnoměrné teplotě a vlhkosti vzduchu. Další doporučení viz Bezpečnostní doporučení FEPA pro správné použití brusiva na podložce.

8. Omezení expozice / osobní ochranné prostředky NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU PŘI MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ BRUSIVA NA PODLOŽCE. Při použití brusiva na podložce je nutno počítat se vznikem prachu, který sestává z největší části z obráběného materiálu. Všeobecná mezní hodnota prachu: 6 mg / m3. Při použití brusiva na podložce dbejte na pokyny pro brusky a příslušné národní předpisy. Viz také Bezpečnostní doporučení FEPA pro správné použití brusiva na podložce.

8.1 Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí: Použijte ochranný kryt, ochranné brýle nebo ochranný štít na obličej. - Ochrana proti prachu: Nasaďte protiprachovou masku. - Ochrana rukou: Použijte ochranné emulze nebo ochranných rukavic. - Ochrana sluchu: Použijte chrániče sluchu nebo podobné. - Ochrana pokožky: Oblékněte vhodný ochranný oděv, podle aplikace a materiálu, který má být broušen. 8.2 Hygienická opatření Žádné zvláštní předpisy.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Stav agregátu: Pevný 9.2 Barva: Různá 9.3 Pach: Nepřichází v úvahu (žádný charakteristický pach) 9.4 pH: Nepřichází v úvahu 9.5 Změna stavu agregátu: Nepřichází v úvahu 9.6 Hustota: Nepřichází v úvahu Sypná hmotnost: Nepřichází v úvahu 9.7 Tlak páry: Nepřichází v úvahu 9.8 Bod vzplanutí: Nepřichází v úvahu 9.9 Meze výbušnosti: Nepřichází v úvahu 9.10 Viskozita: Nepřichází v úvahu 9.11 Rozpustnost ve vodě: Není stanovena

10. Stabilita a reaktivita Brusiva na podložce jsou stálá a nemění se při manipulaci a skladování. 10.1 Podmínky kterým je nutno zabránit: Extrémní horko a vlhkost vzduchu. 10.2 Látky, které nesmí přijít do styku s výrobkem: Silné kyseliny, silné zásady a silné oxidační prostředky, které mění mechanické vlastnosti brusiva na podložce a mohly by ohrozit bezpečnost při použití na brusce. 10.2 Nebezpečné rozkladné produkty: Při použití podle určeného účelu žádné. 10.3 Další údaje Žádné

11. Údaje k toxikologii PŘI MANIPULACI NEBO SKLADOVÁNÍ NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU. Na základě dlouholetých zkušeností lze prohlásit, že brusiva na podložce při odborném zacházení a použití podle určeného účelu nemají žádné zdraví škodlivé účinky. K tomu také viz předcházející poznámky o prachu a aerosolech.

12. Údaje k ekologii 12.1 Mobilita: Nepřichází v úvahu. 12.2 Stálost a odbouratelnost: Nepřichází v úvahu. 12.3 Akumulační biopotenciál: Nepřichází v úvahu. 12.4 Ekologická toxicita: Nepřichází v úvahu.

13. Pokyny k likvidaci Podle národních a místních předpisů. Přitom musí být vzato v úvahu to, že podle použití mohou být brusiva na podložce kontaminovány nebezpečnými látkami nebo chemikáliemi, např. zachycenými částicemi obrobeného výrobku a nebo chladicími a mazacími prostředky. V takovém případě musí být provedeno zvláštní ošetření.

14. Doprava Brusiva na podložce nejsou nebezpečným zbožím.

15. Předpisy Předpisy EU: Žádné. Výrobky nepodléhají ani povinnosti označování podle Směrnice EU 88/379 EWG o přípravcích. Národní nebo místní předpisy: viz příslušné podklady.

16. Ostatní údaje Upozornění ! Uvedené údaje vycházejí z našich znalostí k současnému stavu a nepředstavují žádný závazek co do jejich vlastností. Stávající zákony a ustanovení musí příjemce, příp. uživatel brusiva respektovat na vlastní zodpovědnost.